## Slide 1
Exkurs Arduino Plattform
https://www.arduino.cc

## Slide 2: Was ist Arduino
Open-source Elektronik-Plattform – seit ca. 2005
Hardware und Software
  Original Microchip/Atmel AVR boards (8-bit, 16 Mhz)
Arduino boards:
  Lesen Input (Sensor, Knopf, Temperaturfühler)
  Erzeugen Output (Motor ansteuern, LED leuchten, Wert ins internet hochladen
  Werden von einem Programm (Aduino Sprache) gesteuert welches mit einer Arduino IDE (Entwicklungsumgebung) erstellt wird.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arduino_boards_and_compatible_systems
Notes: What is Arduino
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
Arduino is an open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. Arduino boards are able to read inputs - light on a sensor, a finger on a button, or a Twitter message - and turn it into an output - activating a motor, turning on an LED, publishing something online. You can tell your board what to do by sending a set of instructions to the microcontroller on the board. To do so you use the Arduino programming language (based on Wiring), and the Arduino Software (IDE), based on Processing.
Over the years Arduino has been the brain of thousands of projects, from everyday objects to complex scientific instruments. A worldwide community of makers - students, hobbyists, artists, programmers, and professionals - has gathered around this open-source platform, their contributions have added up to an incredible amount of accessible knowledge that can be of great help to novices and experts alike.
https://de.wikipedia.org/wiki/Arduino_(Plattform)
Alle Boards werden entweder über USB (5 V) oder eine externe Spannungsquelle (7–12 V) versorgt und verfügen über einen 16-MHz-Schwingquarz. (Arduino microcontrollers are pre-programmed with a boot loader that simplifies uploading of programs to the on-chip flash memory.)
Konzeptionell werden alle Boards über eine serielle Schnittstelle programmiert, wenn Reset aktiviert ist. Der Mikrocontroller ist mit einem Bootloader vorprogrammiert, wodurch die Programmierung direkt über die serielle Schnittstelle ohne externes Programmiergerät erfolgen kann.
List of boards
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arduino_boards_and_compatible_systems
Empfehlung: Arduino Branded boards kaufen, denn man unterstützt Entwicklung und Support und die Community
https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360020652100
Please note that purchasing an official Arduino product will support:
Developing new open-source hardware
Producing documentation
CE/FCC certification
Carbon offsetting
Quality control
Community management
Publishing tutorials
Make donations to other open-source projects
Hosting and maintaining websites and forums for millions of users

## Slide 3: Warum sind Arduinos so populär
Leicht zu benutzen und gut unterstützt
Billig (10-100 €)
Keine zusätzliche Hardware zum Programmieren notwendig (ausser USB-Kabel und PC/Laptop)
Allumfassende, kostenlose Software-Bibliotheken für „Arduino family“ und Peripherie (Shields)
Open source (inklusive Hardware design)
Sehr viel online Dokumentation frei verfügbar
Sehr viele Beispielprojekte
Sehr viele Ein- und Ausgabegeräte (Shields) billig und kompatibel verfügbar

## Slide 4: Alternativen – Raspberry (verbreitet seit ca. 2012)
Raspberry Pi Plattform https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://www.raspberrypi.org
Unterstützt Linux und „alle“ Programmiersprachen inkl. Python
Notes: Pros / Cons:
5 V versus 3.3 V -> Peripherie (wie Servomotoren) direkt vom Board steuern
Verfügbarkeit von Bibliotheken
Einfachheit (nur ein Programm statt Betriebssystem)
Langsam – geringer Strombedarf
Zuverlässig
Langzeitsupport durch Community (Security updates)
Aufwändige Funktionen wie Machine Learning (Sprachsteuerung, Objekterkennung, Hindernisvermeidung, Orientierung, Robotik)

## Slide 5: Alternativen – Espressif ESP32 (verbreitet seit ca. 2016)
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32
Nicht open source – Produkt der Firma Espressif (Shanghai)
Open source SDK kompatibel mit Arduino IDE Programming the ESP32 with Arduino Code • Wolles Elektronikkiste
Unterstützt MicroPython
Low-power: ESP8286
Notes: Pros / Cons:
5 V versus 3.3 V -> Peripherie (wie Servomotoren) direkt vom Board steuern
Verfügbarkeit von Bibliotheken
Einfachheit (nur ein Programm statt Betriebssystem)
Langsam – geringer Strombedarf
Zuverlässig
Langzeitsupport durch Community (Security updates)
Aufwändige Funktionen wie Machine Learning (Sprachsteuerung, Objekterkennung, Hindernisvermeidung, Orientierung, Robotik)

## Slide 6: Programmierung VOR Computern
Elektromechanische Steuerung vor Mikrokontroller

## Slide 7: Was ist ein Mikrokontroller
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrocontroller
Ein Mikrocontroller ist ein Ein-Chip-Computersystem … die einen Prozessor und zugleich auch Peripheriefunktionen enthalten
Der Mikrocontroller tritt in Gestalt von eingebetteten Systemen im Alltag oft unbemerkt in technischen Gebrauchsartikeln auf, zum Beispiel in Waschmaschinen, … Unterhaltungselektronik, … Kraftfahrzeugen

## Slide 8: Beispiel
Potentiometer:
Servomotor:
Arduino:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
{
myservo.attach(9);
}

## Slide 9: Beispiel, Fortsetzung
Potentiometer:

## Slide 10
Analoge Eingänge
AnalogRead()
DigitalRead()
DigitalWrite()
Battery Input
5V (+)
Masse/Ground (-)
Reset Button
Digitale Pins
DigitalRead()
DigitalWrite() AnalogWrite() nur ~
Arduino Board

## Slide 11
Notes: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3

## Slide 12: Eingabe versus Ausgabe
Vom Arduino aus gesehen
Eingabe (Input) ist ein Signal /Information die ins Board hineingeht. | Ausgabe(Output) ist jedes Signal das das Board verlässt.
Beispiele: Schalter, Lichtsensor, Bewegungsensor, Luftfeuchtigkeitssensor, Temperatursensor, … | Beispiele: LEDs, Gleichstrommotor, Servomotor, Piezoschallerzeuger, Relais, …

## Slide 13: pinMode()
pinMode(pin, modus) konfiguriert den angegebenen Pin so, dass er sich entweder als Eingang oder als Ausgang verhält
  Modi: INPUT, OUTPUT, or INPUT_PULLUP
  Why INPUT_PULLUP?
INPUT_PULLUP

## Slide 14: Digital vs Analog

## Slide 15: Digitale Eingabe: Wert = digitalRead(pin)
Wert = digitalRead(3);
  Wert ist 0, wenn input <= 1.5 V
  Wert ist 1, wenn input >= 3.0 V
  Wert ist unbestimmt, wenn 1.5 < input < 3.0

## Slide 16: Analoge Eingabe: Wert = analogRead(pin)
Wert = analogRead(A0); // Wert zwischen 0 und 1023 (2^10-1)
Wandelt analogen Input in ein digitales Signal (mit 10 Bit Konverter):
Input voltage | Analog to digital conversion | value (read in analogRead function)
0V | 0000000000b | 0
5V | 1111111111b | 1023
? | 0000000001b | 1
Notes: ? - > 0.00488

## Slide 17: Digitale Ausgabe: digitalWrite(pin, Wert)
digitalWrite(3, LOW);
  Output Pin wird auf 0V gesetzt
digitalWrite(3, HIGH);
  Output pin wird auf 5V gesetzt

## Slide 18: Analoger Output: analogWrite(pin, Wert)
analogWrite(3, 100);
Funktioniert nur mit Pins mit dem ~ Symbol
Wert kann zwischen 0 und 255 sein
0 -> 0V | 255 -> 5V | 128 -> ? (Pulsweitenmodulation)
Fixed cycle length; constant number of cycles/sec

## Slide 19: Der I2C Bus
I2C-Schnittstelle am ESP32 und Arduino
I2C ist ein serieller Datenbus, über den ein Mikrocontroller mit nur zwei Steuerleitungen mehrere verschiedene Geräte gleichzeitig steuern kann – insbesondere bei Controllern mit nur wenigen I/O-Pins ein großer Vorteil, wenn nicht jedes angeschlossene Gerät (z.B. Sensoren) eigene Anschlüsse belegt. Der Name I2C oder IIC steht für Inter-Integrated Circuit, eine andere Bezeichnung ist – wegen der beiden Steuerleitungen – Two-Wire-Interface (TWI, Zweidraht-Schnittstelle). Jede Komponente am Bus wird über ihre individuelle Adresse angesprochen. Da diese Adresse fest vorgegeben ist, kann man nicht ohne weiteres mehrere gleiche Geräte an einem Bus betreiben.

## Slide 20: Arduino Sensorkit
Hat Bibliotheken für die am I2C Bus angeschlossenen Komponenten
  Environment: Temperatur Luftfeuchtigkeit (alter DHT11 im Seeed Grove kit)
  DHT20 / DHT: Luftfeuchtigkeit, Temperatur Sensor DHT20 (im aktuellen Kit)
  Pressure: BMP280 Sensor Luftdruck, Temperatur, Höhe über NN
  Accelerometer: LIS3DHTR 3-Achsen Beschleunigungssensor
  Oled: U8x8lib für OLED display

## Slide 21: Arduino Sprache
Ist C/C++ Sprache mit Zusatzfunktionen und Konstanten die vorbereitet sind um mit dem Arduino Board zu sprechen
Referenz
Open source

## Slide 22: Struktur eines jeden Arduino Programms/Sketch das wir schreiben:

## Slide 23: Was macht die Arduino Plattform: https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/main.cpp
Notes: https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/main.cpp

## Slide 25: So funktioniert ein Breadboard / Steckbrett
Notes: Vermeidet Löten, gut für Prottyping

## Slide 26: Attribution und Quellen
Diese Folien wurden von Peter Bendel erstellt.
Für eigene Inhalte gilt die Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
Lizenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ich habe folgende Quellen verwendet
http://mae2.eng.uci.edu/~dreinken/MAE106/static/docs/Lecture_4_2019_Arduino.pptx von mir übersetzt
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3
https://starthardware.org/man_uploads/Kurzworkshop-Arduino.pdf
https://www.instructables.com/Multiple-LEDs-Breadboards-With-Arduino-in-Tinkerca/